玉柴天然气诊断说明

多功能天然气诊断线使用说明

多功能天然气诊断线是我公司研发的用于天然气控制系统诊断的测试线。该线集成了多种通信总线的硬件电路，可以用于玉柴天然气，上柴天然气的 ECI 电控系统的故障诊断；也可以用于潍柴、上柴等采用 WOODWARD天然气控制系统的故障诊断； 多功能线还有 RS232通讯线，对于采用RS232通讯的车辆同样可以使用；K 线是预留线，在这里暂时没有

一、WOODWARD 系统的诊断

如果要诊断 WOODWARD系统， 请找到标有485A 与 485B 的两条线， 将 485A

与J1‐B22相连接， 将485B与J1‐B23相连接后即可进行测试。 或者找到诊断接头，

将 485A 与 485B 分别与诊断座的信号线连接，如果不能确认诊断座上 485A 与

485B，二者可以交换顺序进行测试。

二、ECI 电控系统的诊断

如果进行 ECI 系统的诊断，即进行 ECONTROLS 电控系统的诊断，请找到

PCTXD,PCRXD 及 GND三条线， 其中 GND为搭铁线， 接电瓶负极， 将 PCTXD 与ECU

的 55号引脚 PCTX 相连接，将 PCRXD与 ECU的 56号引脚PCRX相连接即可以进

行测试。如果从诊断接头进行测试，则是将 PCRXD 与诊断接头上的 A 相连接，

将 PCTXD 与诊断接头上的 B 相连接，将 GND与诊断接头上的 D 相连接即可以进

行测试。

\

\

# Text boxes

485A   (4.0V)

WOODWARD

潍柴

PCRXD

PCRXD

PCRXD

CAN

TTL

简称（ECI)

Econtrols

重汽

GND地线

PCRXD

PCRXD

串口通讯

TTL

简称（ECI)

Econtrols

WOODWARD

上柴

GND地线

PCRXD

PCRXD

Econtrols

WOODWARD

TTL

简称（ECI)

锡柴

485B   (0V)

TTL

GND地线

PCRXD

PCRXD

简称（ECI)

自主CAN

Econtrols

玉柴